DESCRIPCION DEL LAVADOR DE GASES

Este nuevo foco de aspiración es un sistema de depuración ambientalmente sostenible, diseñado con un lavador de gases que no supera los límites de emisión de los contaminantes y cumple con la normativa de calidad del aire y protección de la atmósfera.

A continuación, se describen los elementos que la componen:

- CONDUCTOS DE VENTILACIÓN: Conducto de ventilación de Polipropileno para la aspiración.

- VENTILADOR: Para la extracción del aire se usará un ventilador.

- TORRE DE LAVADO: Lavador vertical de gases de 1 torre de contacto estático de Polipropileno

- LINEA DE RECIRCULACIÓN: Material de Polipropileno

- BOMBA DE RECIRCULACION: Material de Polipropileno

| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO |
| --- |
| Ventilador centrífugo para una aspiración máxima de 7500 m3/h Presión estática del ventilador: 2000 pa. Sistema de depuración de emisiones. El lavado se realizará mediante torre de contacto estático de vía húmeda, en una etapa |
| CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN |
| FORMA | Circular |
| ALTURA (m) | 7 m |
| DIAMETRO DE CHIMENEA (m) | 0.5 m |
| Potencia instalada: 7.5 KW |